СКАТОПОДЪЕМНИК РЕЕЧНЫЙ

Рисунок 1.- Габаритные размеры канавы под скатоподъемник.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Скатоподъемник реечный предназначен для замены колесных пар или колесно-моторных блоков с осевым подвешиванием тяговых двигателей при ремонте подвижного состава в условиях депо.

Скатоподъемник предназначен для локомотивов с нагрузкой на ось колесной пары до 26 т.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Производительность в смену, шт.                                                        	 	5

Грузоподъемность цилиндра поддержки тягового двигателя, т     		7.8

Ход верхней рамы, мм                    	                                   			        1425(5

Скорость подъема (опуска ) верхней рамы, м/с                             		0,012

Скорость передвижения скатоподъемника , м/с                           		 0,182

Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2 )                           		10 (100 )

Габаритные размеры, мм, не более

длина                                                                                        		4475

ширина                                                                                       		2320

высота                                                                                        		2680

Масса, кг, не более                                                                           		 6950